## Slide 1: Лекция 2. ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

## Slide 2
В соответствии с пунктом 10.1 «Правил» при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до экстренной остановки транспортного средства.

## Slide 3: Время реакции, утомление
Водитель, обнаружив опасность и оценив дорожную ситуацию, принимает решение об экстренной остановке автомобиля. Затем он переносит ногу с педали газа на педаль тормоза и нажимает ее. После этого начинается торможение. Время с момента обнаружения водителем опасности до совершения необходимых действий называют временем реакции водителя. Автомобиль все это время движется без снижения скорости.

## Slide 4: Время реакции зависит от:
психофизиологических особенностей и эмоционального состояния водителя;
положения рук и ног относительно систем управления автомобилем
опыта и навыков;
сложности дорожной обстановки;
и многих других факторов.

## Slide 5: Время реакции водителя увеличивается, а внимание притупляется при:
утомлении;
заболеваниях;
алкогольном, наркотическом, медикаментозном опьянении,
монотонной и однообразной дорожной обстановке;
и других факторов.

## Slide 6
Время реакции у различных людей неодинаково. Оно в среднем лежит в пределах 0,4—1,6 с. У одного и того же человека оно может изменяться. Так, алкоголь увеличивает время реакции в 2—4 раза.
Допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,15 промилле при выдыхаемом воздухе.
0,16 промилле факт алкогольного опьянения.

## Slide 7
Типичными признаками наступившего утомления являются сонливость, вялость, притупление внимания. В этом случае водитель должен прекратить движение и отдохнуть, иначе он может заснуть за рулем.
Чтобы компенсировать недостаточно быструю реакцию, нужно заранее прогнозировать развитие дорожной ситуации.
Водитель должен вести транспортное средство с учетом видимости в направлении движения. При движении в условиях плохой видимости следует выбирать скорость исходя из того, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости. Это позволит остановить автомобиль на просматриваемом в данный момент участке местности. Привычка смотреть в зеркало заднего вида даст возможность предотвратить многих случаев ДТП.

## Slide 8: Остановочный путь, торможение, занос
Остановочным путем называется расстояние, которое проходит автомобиль от момента обнаружения водителем опасности до полной остановки.

## Slide 9
Остановочный путь включает в себя: расстояние, которое проходит автомобиль за время реакции водителя; время срабатывания тормозного привода до наступления максимального замедления; тормозной путь.

## Slide 10
Безопасной дистанцией считается расстояние, которое может проехать автомобиль за время реакции водителя и время срабатывания тормозной системы. Время реакции водителя может колебаться от 0,4 до 1,6 секунд, время срабатывания тормозной системы с гидравлическим приводом может составлять от 0,1 до 0,4 секунд. То есть комфортной дистанцией для легковых автомобилей можно считать расстояние, которое проедет автомобиль за время не менее 2 секунд (1.5 + 0.5 = 2).

## Slide 11: Тормозной путь зависит от:
Скорости движения;
Дорожного покрытия;
Погодных условий;
Состояния колес (силы их сцепления с дорогой) и тормозной системы;
Способа торможения;
Массы автомобиля;

## Slide 12
«Антиблокировочная система» (АБС), предназначена только для предотвращения блокировки колес автомобиля при торможении и не исключает возможности возникновения заноса или сноса автомобиля при других условиях движения.

## Slide 13
При резком торможении под действием силы инерции происходит перераспределение нагрузки по осям (автомобиль «кивает» вперед). Нагрузка на переднюю ось увеличивается, а на заднюю ось — уменьшается. Сцепление задних колес с дорогой ухудшается, поэтому задние колеса легче затормозить, и они более подвержены блокировке при резком торможении. При возникновении заноса (когда задние колеса при боковом скольжении пытаются обогнать передние)следует, прежде всего, устранить причину заноса.

## Slide 14
Для устранения заноса задней оси заднеприводного автомобиля, вызванного резким ускорением, следует уменьшить подачу топлива (ослабить нажатие на педаль газа) и повернуть руль в сторону заноса. Ослабить нажатие на педаль газа нужно плавно, чтобы не вызвать резкого торможения двигателем, которое также может привести к заносу.
При заносе задней оси переднеприводного автомобиля рекомендуется слегка увеличить подачу топлива и корректировать направление движения рулевым колесом, чтобы выровнять (вытянуть) автомобиль вдоль дороги. Попав на небольшой участок скользкой дороги, надлежит двигаться без изменения траектории и скорости движения, чтобы не спровоцировать занос автомобиля.

## Slide 15
Занос автомобиля при проезде крутого поворота возникает под действием центробежной силы, которая возрастает с увеличением скорости движения. Поэтому для предотвращения возможного заноса водитель должен с учетом крутизны поворота заблаговременно снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу и проехать поворот, не прибегая к резкому увеличению скорости и торможению. Прохождение поворота с выключенным сцеплением может привести к потере контроля над управлением автомобилем.

## Slide 16
привыкание к скорости
Водитель определяет скорость своего автомобиля, главным образом, по скорости перемещения объектов, попадающих в поле его зрения. Если такие объекты, как деревья, дорожные знаки, другие автомобили длительное время удалены, то угловая скорость их перемещения уменьшается. И этот визуальный эффект воспринимается водителем, как уменьшение скорости движения самого автомобиля. Поэтому в таких условиях водителю целесообразно сверять свою скорость по спидометру.

## Slide 17
В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля воспринимается ниже, чем в действительности, что является опасным.
При движении в условиях тумана водитель должен учитывать, что расстояние до предметов представляется большим, чем в действительности.
Скорость крупногабаритного транспорта водители склонны переоценивать, а небольших автомобилей и мотоциклов — недооценивать.

## Slide 18
Действие сильного бокового ветра наиболее опасно при выезде с закрытого участка дороги на открытый, так как в этом случае автомобиль может неожиданно для водителя потерять курсовую устойчивость. Обычно перед такими участками устанавливают предупреждающий знак 1.27 «Боковой ветер».
Необходимо заблаговременно снизить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного курса.

## Slide 19
После проезда через водную преграду из-за попадания воды в ступицы колес значительно снижаются тормозные свойства автомобиля. Для восстановления прежней эффективности торможения требуется просушить тормозные колодки, двигаясь на небольшой скорости, непродолжительным многократным нажатием на педаль тормоза.

## Slide 20
При длительном торможении с выключенным сцеплением(передачей) на крутом спуске автомобиль под действием собственного веса разгоняется. Для поддержания постоянной скорости движения в этом случае водитель вынужден использовать рабочую тормозную систему (нажатие на педаль тормоза). При таком длительном использовании рабочей тормозной системы возможен перегрев тормозных механизмов и уменьшение эффективности торможения.
При торможении двигателем на крутом спуске следует выбирать передачу, исходя из следующих условий: чем круче спуск, тем ниже передача.

## Slide 21
При повороте прицеп автопоезда смещается к центру поворота (к внутреннему закруглению дороги).

## Slide 22
Начиная обгон после длительного движения на безопасной дистанции за грузовым автомобилем, необходимо сразу перестроиться на полосу встречного движения, после чего провести сближение с обгоняемым ТС. Такие действия дадут возможность водителю грузового автомобиля заметить авто и не мешать маневру, а также появится хорошая обзорность, чтобы обеспечить контроль за изменением дорожной обстановки.

## Slide 23
Для обеспечения безопасности для высадки водителя из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине, ему следует обойти автомобиль сзади, чтобы иметь возможность видеть ТС, движущиеся в попутном направлении.
А для обеспечения безопасности при посадке водителя в автомобиль, ему следует обойти автомобиль спереди, чтобы иметь возможность видеть ТС, движущиеся в попутном направлении

## Slide 24
Если остановочный путь превышает расстояние видимости, то движение с этой скоростью опасно для данных условий.

## Slide 25
Блики снежинок в дальнем свете фар ослепляют водителя. Ближний свет фар ложится световым пятном на дорогу непосредственно перед автомобилем и совместно с противотуманными фарами обеспечит наилучшую видимость в условиях сильной метели.

## Slide 26
При приближении к вершине подъема в темное время суток всегда следует переключить дальний свет на ближний, чтобы не ослепить водителя встречного транспортного средства, которое можете еще не видеть.

## Slide 27
При парковке автомобиля на подъеме или спуске дороги с тротуаром передние колеса необходимо повернуть так, чтобы автомобиль собственным весом прижимал их к тротуару.

## Slide 28
На дороге с обочиной колеса надлежит повернуть вправо по ходу движения, т.е. в сторону обочины. Тогда при несанкционированном движении автомобиль откатится на обочину, а не на проезжую часть.