## Slide 1: МИКРОГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ.
1.Суспензии. Эмульсии. Аэрозоли.
2.Пены. Порошки.

## Slide 2: АЭРОЗОЛИ

## Slide 3
Аэрозоли - дисперсные системы, в которых дисперсионной средой является газ, а дисперсной фазой - мельчайшие частицы твердого или жидкого вещества. Условное обозначение аэрозолей (Т/Г, Ж/Г)
Аэрозоли широко распространены в природе, к ним относятся: туманы, облака, почвенная и вулканическая пыль, взвешенная в воздухе, и т. д.
Термин «аэрозоли» был впервые использован английским химиком Ф. Дж. Доннаном в конце 1-й мировой войны для обозначения облаков, состоящих из частиц мышьяковистых соединений, применявшихся как отравляющие вещества немецкими войсками.

## Slide 5: Классификация аэрозолей
1. По агрегатному состоянию дисперсной фазы: · туман (Ж/Г); дым, пыль (Т/Г); · смог (Ж+Т)/Г [Smog] = Smoke (дым) + fog (туман) 2. По дисперсности: · туман (Ж/Г), 10-7 <d< 10-5 м; · дым (Т/Г), 10-9 < d < 10-5 м; · пыль Т/Г, d > 10-5 м. 3. По методам получения: · конденсационные; · диспергационные.

## Slide 6
4.По происхождению:
а) технические аэрозоли – получаемые в результате производственной деятельности человека. Образуются в процессе добычи и переработке руд, угля, измельчения материалов, производства цемента, сжигания топлива
б) естественные – образуются в земной атмосфере в результате протекания природных процессов: все метеорологические, в том числе грозовые явления.

## Slide 7: Методы получения
конденсационные
Эти методы связаны с образованием в гомогенной системе новой фазы. Обязательным условием ее образования является наличие пересыщенного пара, конденсация которого и приводит к образованию частиц дисперсной фазы. Конденсация пересыщенного пара может происходить в трех случаях:
при адиабатическом расширении;
при смешении паров и газов, имеющих разные температуры;
при охлаждении газовой смеси.

## Slide 8
Диспергационные
при разбрызгивании жидкостей — например водяные туманы, образующиеся в водопадах, при морском прибое, в фонтанах и пр. Аэрозоли из инсектицидов, получаемые с помощью аэрозольных баллончиков;
при измельчении твёрдых тел и взмучивании порошков — например, пыль, поднимаемая с земли ветром, автомобильными колёсами, при подметании или образующаяся при пересыпании тонких порошков (муки, мела и пр.), в камнедробилках, при разрушении каменных стен, отбивании угля, шлифовании и т. д.

## Slide 9: Молекулярно-кинетические свойства аэрозолей
Особенности молекулярно-кинетических свойств аэрозолей обусловлены:
• малой концентрацией частиц дисперсной фазы; • малой вязкостью дисперсионной среды и малым коэффициентом трения (В), возникающим при движении частиц; • малой плотностью дисперсионной среды.
Все это приводит к тому, что движение частиц в аэрозолях происходит значительно интенсивнее, чем в золях.

## Slide 10: Электрические свойства аэрозолей
1. На частицах аэрозоля не возникает ДЭС, так как из-за низкой диэлектрической проницаемости газовой среды в ней практически не происходит электролитическая диссоциация. 2. Заряд на частицах возникает, главным образом, за счет неизбирательной адсорбции ионов, которые образуются в газовой фазе в результате ионизации газа космическими, ультрафиолетовыми или радиоактивными лучами. 3. Заряд частиц носит случайный характер, и для частиц одной природы и одинакового размера может быть различным как по величине, так и по знаку.

## Slide 11
4. Заряд частицы изменяется во времени как по величине, так и по знаку. 5. В отсутствие специфической адсорбции заряды частиц очень малы и обычно превышают элементарный электрический заряд не более, чем в 10 раз. 6. Специфическая адсорбция характерна для аэрозолей, частицы которых образованы сильно полярным веществом, так как в этом случае на межфазной поверхности возникает достаточно большой скачок потенциала, обусловленный поверхностной ориентацией молекул. (Например, на межфазной поверхности аэрозолей воды или снега существует положительный электрический потенциал порядка 250 мВ).

## Slide 12: Агрегативная устойчивость. Коагуляция
В отличие от остальных дисперсных систем в аэрозолях отсутствует всякое взаимодействие между поверхностью частиц и газовой средой, а значит, отсутствуют силы, препятствующие сцеплению частиц между собой и с макроскопическими телами при соударении.
Таким образом, аэрозоли являются агрегативно неустойчивыми системами. Коагуляция в них происходит по типу быстрой коагуляции, т. е. каждое столкновение частиц приводит к их слипанию. Скорость коагуляции быстро возрастает с увеличением концентрации аэрозоля.

## Slide 13
Аэрозоли применяются:
в различных областях техники, в том числе в военной и космической;
в сельском хозяйстве;
в здравоохранении;
в метеорологии; в быту и т. д.

## Slide 14: Микрогетерогенные системы. Пены.

## Slide 15
Пены – грубодисперсные, высококонцентрированные системы, в которых дисперсной фазой являются пузырьки газа, а дисперсионной средой жидкость в виде плёнок.
Условно пены обозначаются в виде дроби: Г /Ж .
В приведенном выше определении термин «грубодисперсные» обозначает, что пузырьки газа могут иметь и макроразмеры вплоть до 10 см. Слово «высококонцентрированная» означает, что в системе концентрация пузырьков газа должна быть больше, чем 74% (объемных). В этом случае пузырьки газа имеют не сферическую форму, а форму многогранников.

## Slide 16: МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕН
Получение устойчивой пены в чистой жидкости невозможно, поэтому пены получают только в присутствии специального вещества — стабилизатора, называемого пенообразователем. В качестве пенообразователей используют ПАВ.
Пену, как любую дисперсную систему, можно получить двумя путями: из грубодисперсных систем, используя диспергационные методы, и из истинных растворов с помощью конденсационных методов.

## Slide 17: ДИСПЕРГАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
Эти методы основаны на дроблении газа на пузырьки при подаче его в раствор пенообразователя.
В промышленности обычно используют следующие принципы.
Прохождение струй газа через жидкость в аэрационных и барботажных установках, в аппаратах с «пенным слоем», в пеногенераторах .
в технических аппаратах с быстроходными мешалками; при взбивании, встряхивании, переливании растворов.
Эжектирование (франц. ejection — выбрасывание) воздуха движущейся струей раствора в пеногенераторах.
В настоящее время пены готовят, в основном, диспергационными методами. Во всем мире непрерывно ведется разработка более эффективного оборудования.

## Slide 18: КОНДЕНСАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
Конденсационный способ пенообразования можно осуществить четырьмя путями.
Первый путь — изменить параметры физического состояния системы:
понижая давление пара над раствором;
повышая температуру раствора.
Второй путь — провести химическую реакцию, сопровождающуюся выделением газа.
Третий путь — использовать микробиологические процессы, сопровождающиеся выделением газов, чаще всего С02.
Четвертый путь связан с электрохимическими процессами. При электролизе воды на катоде выделяется водород, а на аноде — кислород. За счет пузырьков газа в присутствии ПАВ, вводимого в раствор, образуется пена.

## Slide 19: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕН
Для оценки свойства пен существуют общие и специальные характеристики
Основные показатели:
кратность (пенность);
дисперсность пены(средний размер пузырьков и средняя толщина жидкостной пленки) ;
устойчивость во времени.

## Slide 20: Кратность пены – пенность
Относительное содержание фаз в пене (концентрация пены) характеризуется кратностью пены – отношение объёма пены к объёму, содержащейся в ней жидкости.
β=Vп/Vж
кратность пены показывает, сколько объемов пены можно получить из одного объема жидкости. Если кратность пены β <10, пены называют жидкими, а если β в пределах 10-1000 — сухими.

## Slide 21
Кратность пены можно оценить по плотности пены dп. Кратность пен определяет их структуру. Если К=10 - 20, то частицы газа близки к сферической форме. С кратностью, достигающей нескольких десятков или сотен, пузырьки газа образуют многогранные ячейки,
В строительстве и производстве стройматериалов используют пены с β от 5 до 10, в прачечных — с кратностью 10 -20. Для пожаротушения применяют пены с β от 70 до 90. Известны также пены с кратностью до 1000.

## Slide 22: ДИСПЕРСНОСТЬ ПЕНЫ
Для оценки дисперсности пены используют:
средний радиус пузырька — радиус сферы, эквивалентной по объему пузырьку полиэдрической пены;
максимальное расстояние между противолежащими «стенками» пузырька (условный диаметр);
удельная поверхность раздела «жидкость-газ».

## Slide 23: Методы определения дисперсности пен.
Микрофотографирование пены — метод прямого определения размеров пузырьков.
Определение дисперсности пены по электропроводности.
Определение дисперсности пены путем измерения ее удельной поверхности.

## Slide 24: ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕНЫ
Для характеристики пены часто приводят время, которое проходит с момента образования пены до ее самопроизвольного разрушения.

## Slide 25: СВОЙСТВА ПЕНЫ
1.Структурно-механические(реологические)
предельное напряжение сдвига (выражается через жесткость, которая характеризует способность пены воспринимать определенные механические нагрузки) и вязкость.
2.Электрическая проводимость пены. Электропроводной в пене является только жидкая фаза, поэтому удельная электропроводность пены зависит от содержания жидкой фазы и ее удельной электропроводности.
3.Оптические свойства пен. Ослабление светового потока, проходящего через слой пены, происходит в результате рассеяния света и поглощения его раствором.

## Slide 26: УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕНЫ
Пены, как и другие дисперсные системы, являются термодинамически неустойчивыми системами. Их образование сопровождается увеличением свободной энергии.
В них протекают следующие процессы, ведущие к изменению строения и постепенному разрушению пены.
1. Диффузионный перенос газа из мелких пузырьков в более крупные и из поверхностных пузырьков во внешнюю среду. В этом проявляется агрегативная неустойчивость.
2. Стекание дисперсионной среды под действием силы тяжести. В этом состоит седиментационная неустойчивость пен.
3. Указанные процессы ведут к утончению пенных пленок и их постепенному разрушению.

## Slide 27: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕН
Область применения пен необъятна. Наиболее популярных из них:
  Многие пищевые продукты представляют собой пены: хлебобулочные изделия, кремы, муссы, торты, конфеты, взбитые сливки, коктейли, мороженое и др.
  Пеносушка — сушка с предварительным вспениванием, обеспечивает получение сухих продуктов с тонкой структурой, которая определяется геометрическими размерами ячеек пены. Пеносушка используется при производстве сухого картофельного пюре, кофе, овощных и фруктовых пюре, соков, порошков для приготовления шипучих напитков, кормовых дрожжей и т. д.
  Многие лекарства мы принимаем в виде пен.
В химической промышленности используются эффективные пенные аппараты для проведения процессов в газожидкостных системах: адсорбции, десорбции, испарения, конденсации, сушки, очистки газов. Большая скорость процессов достигается увеличением поверхности контактирующих фаз.